| MÄTBREV Härmed intygas att Albin Express med tillverkningsnummer ______________ Uppfyller den gällande klassregel som framtagits av Sveriges Expresseglare. För att få tävla som entypsbåt i klassen Express måste båten vara byggd, utrustad och seglas i enlighet med dessa regler samt inneha giltigt mätbrev. För att vara giltigt skall mätbrevet vara underskrivet av båtägaren där denne förbinder sig att båten är i föreskrivet skick enligt dessa regler. Mätbrevet skall också vara försätt med ett kvitto eller annat bevis på inbetald klassbevisavgift, som visar att av årsmötet fastställd årlig båtavgift och medlemsavgift erlagts för innevarande år. Ett mätbrev blir ogiltigt vid ägarbyte och nytt kan ansökas hos Sveriges Expresseglares medlemsansvarig. Mätbrevet är personligt och gäller endast med båtens ägares underskrift. Underskrift båtens ägare______________________________ | Tag med mätbrevet på tävling och visa upp detta vid anmälan. Mätbrevet ska då vara ifyllt och vara försätt med ett kvitto eller annat bevis på inbetald klassbevisavgift. Du kan därefter delta på tävling som en stolt och regelrätt Expresseglare. |
| --- | --- |

| Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sign. Ägare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regel |  | 3.4.3 | 4.2.11 |  | 4.1.4 | 4.1.5.1 | 4.1.5.2 | 4.1.5.4 | 4.1.5.4 | 4.1.7 | 4.2.6 |  | 5.1.2 | 5.1.11 | 5.1.11 | 5.1.12 | 5.2.4 | 5.3.2 |
| Tolerans |  | min 1740kg | min 18kg |  | 890-915mm | min 160mm | min 104mm | min 22mm | min 4mm | 3210-3240 | 1140-1150 |  | 3040-3050 | max 9500 | 840-850mm | 1150mm | max 3350 | max 3090 |
| Mått |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Benämning |  | Totalvikt | Rodervikt |  | Bakkantslängd, A-C | Bredd övre | Bredd nedre | Bakkantsbredd övre | Bakkantsbredd nedre | Kölplacering | Roderdjup |  | J mått | Avstånd mätband mast | Nedre mätband mast | Spinnakerbomsfäste höjd | Mätband storbom | Spinnakerboms längd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |